## Slide 1
Хакатон · «Цифрлық станция» кейсі
RailMind AI
Цифрлық станция: станция жұмысын жоспарлау және басқару
Команда: Turmakhan Maqsat Serikuly (GitHub: MFDoom151)
railtwin-digital-station.onrender.com
Notes: Жобаны бір сөйлеммен таныстырыңыз: жұмысты жоспарлайтын және ақау кезінде жоспарды қайта құратын цифрлық станция. Тірі стендке сілтеме — төменде.

## Slide 2
Мәселе: станцияны қолмен басқарады, ал ақау бәрін бір сәтте өзгертеді
RailMind AI
2
Қолмен жоспарлау
Диспетчер жолдарды, горловиналарды, локомотивтер мен бригадаларды өзі үйлестіреді.
Ақау жоспарды бұзады
Жолдың жабылуы, стрелканың істен шығуы, пойыздың кешігуі немесе бригада жетіспеуі — жоспарды бірнеше минутта қайта құру керек.
Қателіктің бағасы — қауіпсіздік
Кейс материалдарында: ұмытылған башмақтар (Отар), қарсы маршруттар (Қопа), бекітілмеген құрам (Шамалған).
Жүйедегі станция схемасы: бос емес жолдар және кезектегі пойыздар
Шығын статистикасы келтірілмейді: расталған деректер жоқ.
Notes: Шығын сандары әдейі жоқ: команданың расталған статистикасы жоқ. Кейс материалдарындағы үш жағдай — Отар, Қопа, Шамалған.

## Slide 3
Төрт ресурс — бір шешім
RailMind AI
3
Жол
қабылдау-жөнелту және сұрыптау
Маневрлік локомотив
ЧМЭ3 / ТЭМ
Құрастырушы бригада
ауысым және қолжетімділік
Бос стрелкалық маршруттар
қақтығыссыз горловиналар
Маневр төрт ресурс бір мезгілде келісілгенде ғана мүмкін. Біреуі жетіспесе — тұрып қалу және жақындаудағы кезек.
Диспетчер осылай көреді: станция ресурстары және «тар жер»
Notes: Негізгі идея: төрт ресурс келісілгенде ғана маневр мүмкін. Скриншотта — «тар жері» бар нақты ресурстар панелі.

## Slide 4
RailMind AI: станция моделі + жоспарлаушы + диспетчер жұмыс орны
RailMind AI
4
Станцияның цифрлық моделі
Жолдар, горловиналар, платформалар, пойыздар, локомотивтер, бригадалар, жөндеу терезелері. Кіріс оқиғалары тексеріледі: қайталанулар, қоқыс, реті.
Жоспарлаушы
Google OR-Tools CP-SAT және жылдам эвристика: барлық шектеулерді ескеріп жоспар құрады, баламалар ұсынады.
Диспетчердің жұмыс орны
Жол схемасы, қозғалыс диаграммасы, тиімділік индексі, қақтығыстар мен ұсыныстар, шолу, есептер.
Бір экранда: не болып жатыр, неге нашар, не істеу керек.
Notes: Шешімнің үш блогы: модель, жоспарлаушы, жұмыс орны. Жоспарлаушы — OR-Tools CP-SAT және жылдам эвристика.

## Slide 5
Деректерден ұсынысқа дейін — бес қадам
RailMind AI
5
1
Деректер
Симулятордан немесе сыртқы көзден WebSocket арқылы оқиғалар
2
Станция моделі
Тексеру: қайталанулар, қоқыс, реті; координаталарды тегістеу
3
Қақтығыстар
9 және одан көп түр: жол жабық, қабылдауды күту, жөнелтудің кешігуі…
4
Жоспар
OR-Tools CP-SAT және эвристика; бірнеше нұсқа
5
Ұсыныстар
Бір басумен қолдану; жоспар нақты уақытта жаңарады
Цикл секундына шамамен екі рет қайталанады; әр жаңа оқиға қайта жоспарлауды іске қосады
≈ 2,5
кадр/с — деректер ағыны
≈ 1 мс
төтенше жағдайды қабылдау
мс … 1,5 с
алғашқыдан түпкілікті жоспарға дейін
Өлшеу: әзірлеуші ноутбугі және онлайн-стенд, синтетикалық деректер
Notes: Цикл секундына шамамен 2 рет. Өлшеулер: онлайн-стендте ағын ≈2,5 кадр/с; алғашқы жоспар миллисекундтарда, түпкілікті — 1,5 с дейін (шешуші шегі).

## Slide 6
Бақылау: бүкіл ҚТЖ желісі және кез келген станцияның 3D-моделі
RailMind AI
6
Карта-сызбадағы ҚТЖ желісі
Жүктеме жылу картасы
Алматы-1 станциясының 3D-моделі
Кейстің 13 станциясы — әрқайсысының өз мәселесі бар
Учаскелер жүктемесінің жылу картасы
Жолдар бойынша пойыздар қозғалысының имитациясы
Станцияны басу — оның 3D-моделін ашады
Notes: Карта — ҚТЖ карта-сызбасының фотосы; станциялар мен учаскелер жолдарға байланған. Кейстің 13 станциясы, әрқайсысының өз мәселесі бар. Желінің қалғаны — қозғалыс имитациясы.

## Slide 7
Басқару: диспетчердің жұмыс орны
RailMind AI
7
1
Тиімділік индексі және шығын себептері
2
Станция жол схемасы
3
Қозғалыс диаграммасы: жоспар және факт
4
Қақтығыстар және ұсыныстар
5
Төтенше жағдайлар және балама жоспарлар
6
Соңғы 15 минутты шолу, PDF / CSV есептері
Notes: Жұмыс орнын көрсетеміз: сол жақта индекс, ортада схема және диаграмма, оң жақта қақтығыстар, төменде ақаулар және шолу.

## Slide 8
Тиімділік индексі: бір сан, оны түсіндіруге болады
RailMind AI
8
Индекстегі фактор салмақтары, %
Chart: 
| Өткізу қабілеті | Кестеден орташа ауытқу | Қақтығыстар | Жолдар жүктемесі | Локомотивтер жүктемесі | Бригадалар жүктемесі | Ең үлкен ауытқу | Жақындаудағы кезек
Индекстегі фактор салмақтары, % | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7
≥ 75 — норма
50–75 — назар
< 50 — критикалық
I = 100 · Σ wₖ · fₖ , fₖ ∈ [0; 1]
Салмақтар мен шектерді әкімші қайта іске қоспай өзгертеді. Экранда бағаны ең көп төмендететін бес фактор көрсетіледі.
Notes: Индекс ашық: формула, салмақтар және шығындардың топ-5 себебі. Салмақтар қайта іске қоспай өзгереді.

## Slide 9
Ақау → жоспарды секундтың үлесінде қайта есептеу
RailMind AI
9
1
Жол 90 минутқа жабылды, ЧМЭ3 істен шықты, пойыз 35 минутқа кешікті
2
Жүйе қақтығыстарды табады
3
Жоспарлаушы нұсқаларды есептейді
4
Диспетчер ең жақсысын бір басумен қолданады
Жоспар индексінің болжамы
Chart: 
|
Араласпай | 60.5
Қайта есептегеннен кейін | 86.2
+25,7
индекс тармағы — бір қайта есептеуде
42 мс
баламаларды есептеу
Симуляциядағы сценарий, синтетикалық деректер; индекс — таңдалған жоспардың болжамы
Notes: Сценарий: жол жабылды, локомотив істен шықты, пойыз кешікті. Араласпағанда жоспар индексі 60,5, қайта есептегеннен кейін 86,2. Бұл симуляциядағы жоспар болжамы.

## Slide 10
Қауіпсіздік және нормативтік база
RailMind AI
10
Отар
Ұмытылған башмақ → жөнелту бұғатталады
Станция ТРА п. 3.12; лауазымдық нұсқаулық пп. 23/32
Қопа
Қарсы маршрут, тыйым салу сигналы → бұйрық бұғатталады
ИДП 11-тарау п. 372
Шамалған
Бекітілмеген құрам → дабыл және бұғаттау
ИДП 11-тарау п. 390; №445-ЦЗ бұйрығы
Кезекшілікті тапсыру: чек-парақ және башмақ санын салыстыру (айырма түсініктемені қажет етеді)
Түнгі режим 00:00–06:00: күшейтілген бақылау
Сілтемелер тергеу актілері бойынша берілген — қолданыстағы редакциямен салыстырыңыз. СППР ұсынымдық сипатта, СЦБ және АЛСН құрылғыларын алмастырмайды.
Notes: ИДП/ТРА сілтемелері тергеу актілері бойынша берілген — қорғаудан бұрын қолданыстағы редакциямен салыстырыңыз. Жүйе — СППР, СЦБ-ны алмастырмайды.

## Slide 11
Архитектура және инженерлік дәлелдер
RailMind AI
11
Симулятор
тест сценарийлері
Сыртқы клиент
WebSocket арқылы кіріс
Backend · Python, FastAPI
Оқиғаларды қабылдау
тексеру, реті
Станция моделі
жолдар, пойыздар, ресурстар
Жоспарлаушы
CP-SAT + эвристика
Индекс, қақтығыстар
9+ түр, 8 фактор
SQLite
тарих 72 сағ
Метрика және логтар
Prometheus, JSON
REST · WebSocket · SSE
Диспетчер интерфейсі
JavaScript, SVG/Canvas, ECharts, Three.js · RU / KZ / EN
25 автотест өтеді
WebSocket ≈ 2,5 кадр/с, SSE қосалқы арнасы
Жүктеме тесті: 20 клиент, ақау сериялары ×10
Рөлдер: көруші / диспетчер / admin; құпиялар — тек орта айнымалыларында
Баптаулар қайта іске қоспай өзгереді (YAML + API)
Prometheus метрикалары, JSON-логтар, PDF / CSV есептері
Docker-образ; Render-де онлайн-стенд
Notes: Инженерлік фактілер: 25 автотест, жүктеме тесті, рөлдер, метрикалар, Docker. Барлық сандар тексеріледі.

## Slide 12
Не дайын және әрі қарай не
12
Дайын
Станция моделі және жоспарлаушы
Диспетчер пульті, индекс, шолу, есептер
Қауіпсіздік: бұғаттаулар, ауысым чек-парағы
Онлайн-стенд, RU / KZ / EN
Шектер туралы турасын айтамыз
Деректер синтетикалық
Экономикалық әсер нақты деректерде әлі өлшенбеген — оны пилот көрсетеді
Бұл шешімді қолдау жүйесі, СЦБ-ны алмастырмайды
Пилотқа жол
Нақты оқиғалар ағынын қосу (WebSocket кірісі бар)
Пилот станциясының инфрақұрылымын сипаттау
Ауысымда «дейін / кейін» өлшеу
Кідірісті болжау және интеграциялар
Өзіңіз көріңіз
railtwin-digital-station.onrender.com
Кіру: dsp.almaty / Almaty-2026 · dsp.shu / Shu-2026
Notes: Қорытынды: шектер туралы турасын айту, пилотқа жол, тірі стендке QR-код және демо-логиндер.